## Slide 1
GENERALITES SUR LES LUBRIFIANTS

## Slide 2: LES LUBRIFIANTS
Le rôle essentiel d’un lubrifiant est de s’interposer entre les surfaces des pièces mécaniques en mouvement relatif pour diminuer les frottements et éviter l’usure.

## Slide 3
Dans un moteur, le lubrifiant travaille dans une large plage de température. Il doit permettre d’assurer des démarrages à des températures pouvant être très basses et supporter des température très élevées.

## Slide 4: PRINCIPALES FONCTIONS DES LUBRIFIANTS
Réduire les frottements.
Refroidir.
Limiter l’usure.
Maintenir le mécanisme à lubrifier dans un bon état de propreté.
Protéger contre la corrosion.

## Slide 5
Contribuer à l’étanchéité ( cas des chambres de combustion de moteurs).
Permettre la mise en route de l’organe à lubrifier à toute températures.

## Slide 6: QUELLES PROPRIETES? POUR EVITER QUOI?
Quelles propriétés?
Resistance du film d’huile à chaud
Comportement à basse température
Pour éviter quoi?
Avarie des coussinets
Usure sévère au démarrage
La difficulté au démarrage

## Slide 7
Propreté des parties chaudes
Propreté des parties froides
Protection de la distribution
Maîtrise de l’usure segment/ cylindre
Le gommage des segments
Dépôts et boues dans le moteur
Pertes de puissance
Le reconditionnement prématuré.

## Slide 8
Protection contre le polissage des cylindres
Inhibition de la corrosion
Pouvoir anti rouille
Pouvoir anti mousse
Une augmentation anormale de la consommation de lubrifiant
Usure corrosive des métaux non ferreux
La rouille
Le désamorçage de la pompe à huile

## Slide 9
Compatibilité avec les joints élastomères
Espacement des vidanges
Les fuites
Les immobilisations trop fréquentes dues à la vidange

## Slide 10: GRADES DE VISCOSITE
Normalisés par la SAE: 02 catégories
GRADES HIVER: SAE OW A25W
Limite maxi de viscosité à basse température, de – 5° C A – 30° C selon le grade.

## Slide 11
Plus le nombre est élevé, plus l’huile est visqueuse.
GRADES ETE: SAE 20 A 60
Limites de viscosité à chaud: 100°
Plus le nombre est élevé, plus l’huile est visqueuse.

## Slide 12
HUILES MULTIGRADES:
Huiles satisfaisant à la fois aux exigences de viscosité à chaud et à froid.
Impose l’utilisation d’un améliorant d’indice de viscosité.

## Slide 13
CONSTITUTION D’UN LUBRIFIANT
Un lubrifiant est constitué d’un mélange:
- D’huiles de base
Viscosité
Additifs: 0 à 30%
Indice de viscosité
Performances

## Slide 14: HUILE FINIE
Huile moteur SAE 15W40 Contenant 10% poids d’additif et 9% poids d’améliorant d’indice de viscosité.

## Slide 15
HUILES DE BASE MINERALE
HUILES DE BASE SYNTHETIQUE
ADDITIFS
DANS UNE HUILE MULTIGRADE
10 à 15 composants
12-20% poids
De l’huile fine
Améliorant
d’indice
de viscosité
Détergent
Anti-
acide
Dispersant
Anti-
oxydant
Anti-
usure
Inibiteur
De
Corrosion
Anti-
rouille
Anti-
mousse
Améliorant
de point
d’écoulement
= PRODUIT FINI
+